## Slide 1
OPL-PACK-INSPECTOR BOTELLAS VACIAS
Limpieza-ajuste e inspección- lubricación
LUBRICACION
Lubricación diaria
Lubricación semanal
Lubricación quincenal
Lubricación mensual
Autónomo
Mantenimiento

## Slide 2
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-01 | RODAMIENTOS EJES DE APOYOS | 
TRABAJOS A EJECUTAR
1.- Lubrique con el equipo en funcionamiento
3.- Limpie el grasero con un paño
4.-Utilice la grasa recomendada y lubrique con la engrasadora la cantidad establecida (5 puntos de lubricación)
5.- Limpie el exceso de grasa de las boquillas de lubricación
6.- Reporte novedades
Frecuencia: SEMANAL
Materiales:
REPSOL FG CALCIUM SULFONATE

## Slide 3
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-02 | GUIAS DE CORREAS DENTADAS | 
TRABAJOS A EJECUTAR
1.- Lubrique con el equipo parado
3.- Limpie con un paño la grasa de las guías
4.-Utilice la grasa recomendada y coloque una fina capa con un pincel o con el dedo
5.- Accione los mecanismos lubricados y limpie el exceso de grasa
6.- Reporte novedades
Frecuencia: SEMANAL
Materiales: REPSOL FG CALCIUM SULFONATE

## Slide 4
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-03 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO – TENSOR DE CORREA | 
TRABAJOS A EJECUTAR
Revise que el nivel de aceite en el recipiente de la unidad de mantenimiento este dentro de los límites establecidos (mínimo 1/3) o hasta el nivel máximo, de ser necesario reposicionar aceite en el recipiente.
Verifique que exista goteo por el indicador (10 gotas/minuto).Si no se cumple esta condición proceda de la siguiente manera:
1. Gire el tornillo regulador con destornillador hasta la posición cerrada
2. Gire (Abra) el tornillo regulador solo 1/4 de vuelta.
Si luego de esta acción el goteo es irregular reporte novedad y abra SS para revisión
Frecuencia: SEMANAL
Materiales:
Spindura 10

## Slide 5
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-04 | RUEDA DENTADA ACCIONAMIENTO CORREAS | 
TRABAJOS A EJECUTAR
1.- Lubrique con el equipo PARADO
2.- Limpie el grasero con un paño
3.-Utilice la grasa recomendada y lubrique con la engrasadora (4 puntos de lubricación)
4.- Accione el equipo por unos minutos
5.- Limpie el exceso de grasa del punto lubricado
6.- Reporte novedades
Frecuencia: QUINCENAL
Materiales:
REPSOL FG CALCIUM SULFONATE

## Slide 6
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-05 | RODAMIENTO CARDAN ACCIONAMIENTO PRINCIPAL | 
TRABAJOS A EJECUTAR
1.- Lubrique con el equipo PARADO
2.- Limpie el grasero con un paño
3.-Utilice la grasa recomendada y lubrique con la engrasadora (6 puntos de lubricación)
4.- Accione el equipo por unos minutos
5.- Limpie el exceso de grasa del punto lubricado
6.- Reporte novedades
Frecuencia: QUINCENAL
Materiales:
REPSOL FG CALCIUM SULFONATE

## Slide 7
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-06 | RODAMIENTO CARDAN ACCIONAMIENTO REENVIO | 
TRABAJOS A EJECUTAR
1.- Lubrique con el equipo PARADO
2.- Limpie el grasero con un paño
3.-Utilice la grasa recomendada y lubrique con la engrasadora (6 puntos de lubricación)
4.- Accione el equipo por unos minutos
5.- Limpie el exceso de grasa del punto lubricado
6.- Reporte novedades
Frecuencia: QUINCENAL
Materiales:
REPSOL FG CALCIUM SULFONATE

## Slide 8
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-07 | CARDAN ACCIONAMIENTO TRANSPORTADOR | 
TRABAJOS A EJECUTAR
1.- Lubrique con el equipo PARADO
2.- Limpie el grasero con un paño
3.-Utilice la grasa recomendada y lubrique con la engrasadora (2 puntos de lubricación)
4.- Accione el equipo por unos minutos
5.- Limpie el exceso de grasa del punto lubricado
6.- Reporte novedades
Frecuencia: QUINCENAL
Materiales:
REPSOL FG CALCIUM SULFONATE

## Slide 9
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-08 | CADENA DE RODILLO AJUSTE DE ALTURA | 
TRABAJOS A EJECUTAR
1.- Lubrique con el equipo PARADO
2.- Limpie con un paño la superficie a lubricar
3.- Coloque una protección(Cartón/Papel) detrás de la cadena para evitar que llegue a los componentes electrónicos
4.-Utilice la grasa recomendada y aplique con el spray una fina capa de aceite de silicón grado alimenticio a lo largo de la cadena
5.- Reporte novedades
Frecuencia: QUINCENAL
Materiales:
FOOD GRADE

## Slide 10
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-09 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO - SOPLADO DE VIDRIO PROTECTOR | 
TRABAJOS A EJECUTAR
Revise que el nivel de aceite en el recipiente de la unidad de mantenimiento este dentro de los límites establecidos (mínimo 1/3) o hasta el nivel máximo, de ser necesario reposicionar aceite en el recipiente.
Verifique que exista goteo por el indicador (10 gotas/minuto).Si no se cumple esta condición proceda de la siguiente manera:
1. Gire el tornillo regulador con destornillador hasta la posición cerrada
2. Gire (Abra) el tornillo regulador solo 1/4 de vuelta.
Si luego de esta acción el goteo es irregular reporte novedad y abra SS para revisión
Frecuencia: QUINCENAL
Materiales:
Spindura 10

## Slide 11
OPL – LECCION DE UN PUNTO |  | 
Revisión: 1 | MANTENIMIENTO AUTONOMO | Condición Básica
Objetivo: Aprender cómo realizar la lubricación del Inspector de Botellas Vacias |  | 
Código: OPL-PACK-IBV-10 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOPLADOR DE FONDO | 
TRABAJOS A EJECUTAR
Revise que el nivel de aceite en el recipiente de la unidad de mantenimiento este dentro de los límites establecidos (mínimo 1/3) o hasta el nivel máximo, de ser necesario reposicionar aceite en el recipiente.
Verifique que exista goteo por el indicador (10 gotas/minuto).Si no se cumple esta condición proceda de la siguiente manera:
1. Gire el tornillo regulador con destornillador hasta la posición cerrada
2. Gire (Abra) el tornillo regulador solo 1/4 de vuelta.
Si luego de esta acción el goteo es irregular reporte novedad y abra SS para revisión
Materiales:
Spindura 10
Frecuencia: QUINCENAL